| Перечень сборочных единиц |
| --- |
| №, п/п | Наименование | Обозначение | № стр. |
| 1. | Агрегат сушильный | КДМ2017 20.00.000Ч Агрегат сушильный (для работы на жидком топливе) КДМ20167 20.00.000Ч Агрегат сушильный (для работы на природном газе) | 3 |
| 2. | Установка рукавного фильтра | КДМ2017 48.00.000Т (для работы на жидком топливе) КДМ20167 48.00.000Т (для работы на природном газе) | 6 |
| 3. | Установка дымососа | КДМ20137 48.00.300 | 9 |
| 4. | Фильтр рукавный | КДМ20137 49.00.000Ч | 10 |
| 5. | Блок фильтра | КДМ2017 49.01.000Ч | 12 |
| 6. | Установка вентилятора | КДМ2017 29.01.710 | 14 |
| 7. | Блок бункера | КДМ2017 49.02.000Ч | 16 |
| 8. | Шнек | КДМ2017 49.02.400 | 17 |
| 9. | Шнек | КДМ2017 49.02.600 | 19 |
| 10. | Пневмосистема | КДМ2047 49.04.000 | 21 |
| 11. | Установка компрессорная | Д508-2А 08.00.000 | 23 |
| 12. | Дозатор цемента | Д709 02.02.000 | 24 |

| КДМ2017 20.00.000Ч Агрегат сушильный (для работы на жидком топливе). КДМ20167 20.00.000Ч Агрегат сушильный (для работы на природном газе). |
| --- |
| Техническая характеристика |
| Тип агрегата …………………………………………………………… | …………………………Барабанный, непрерывного действия с противоточной системой сушки |
| Максимальная температура нагрева материала, К(0С) ……… | ………………………………………………………………458 (185) |
| Размеры сушильного барабана, м: |  |
| -диаметр ………………………………………………………………… | ……………………………………………………………………1,78 |
| -длина …………………………………………………………………… | ………………………………………………………………………7,9 |
| -угол наклона, град …………………………………………………… | …………………………………………………………………………4 |
| Частота вращения сушильного барабана, с-1 (об/мин) ……… | ………………………………………………………………0,155(9,3) |
| Управление работой горелки………………………………………… | ………………………………Дистанционное и автоматическое |

КДМ2017 20.00.000Ч Агрегат сушильный (для работы на жидком топливе) по запчастям. КДМ20167 20.00.000Ч Агрегат сушильный (для работы на природном газе) по запчастям.

Внимание! В состав указанного оборудования не входит электрооборудование управления (необходимо заказывать дополнительно).

| КДМ2017 20.00.000Ч Агрегат сушильный (для работы на жидком топливе) по запчастям. КДМ20167 20.00.000Ч Агрегат сушильный (для работы на природном газе) по запчастям. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | КДМ201 20.00.250 | Опора | 267 | 2640×598×989 | 1 |  |
| 2. | КДМ201 20.00.230 | Опора | 331 | 2640×598×1338 | 1 |  |
| 3. | КДМ2017 4800000 | Установка рукавного фильтра | 23600 |  | 1 | на мазутной установке |
|  | КДМ20167 4800000 | Установка рукавного фильтра | 24300 |  | 1 | на газовой установке |
| 4. | КДМ201 24.00.000 | Установка сушильного барабана | 13180 | 9510×2570 | 1 | на мазутной установке |
|  | КДМ2016 24.00.000 | Установка сушильного барабана | 13190 | 9510×2570 | 1 | на газовой установке |
| 5. | КДМ201 22.00.000 | Агрегат топочный | 2385 | 2605×3402×3435 | 1 | на мазутной установке |
|  | КДМ2016 25.00.000 | Установка газовой горелки | 2800 | 6300×2595×5255 | 1 | на газовой установке |
| 6. | ДС-185/421141169 | Термопреобразователь сопротивления |  |  | 2 |  |

Внимание! В состав указанного оборудования не входит электрооборудование управления (необходимо заказывать дополнительно).

| КДМ2017 48.00.000Т* Установка рукавного фильтра (для работы на жидком топливе). **КДМ20167 48.00.000Т Установка рукавного фильтра (для работы на природном газе). |
| --- |
| Техническая характеристика |  |
| Производительность по очищаемому газу, м3/ч не более………………………………………………………………32000 |  |
| Площадь поверхности фильтрования, м2……………………………425 |  |
| Фильтроэлементы (количество рукавов), шт. ……………………200 |  |
| Тип материала рукавов……………………………………………NO/NO501 |  |
| Гидравлическое сопротивление, Па, не более ……………………2500 |  |
| Температура очищаемого газа, ºС …………………………………180 |  |
| Номинальная концентрация пыли в очищаемом газе: - на входе в фильтр, г/Нм3 ………………………………………250 - на выходе из фильтра г/Нм3 ……………………………………20 |  |
| Примечание *Буква «Т» в обозначении означает, что в состав установки рукавного фильтра дополнительно входит электрооборудование управления. **Установка рукавного фильтра, работающего на природном газе, отличается от установки рукавного фильтра, работающей на жидком топливе конструкцией предварительной ступени очистки и наличием взрывных клапанов вместо крышек. |

КДМ2017 48.00.000 Установка рукавного фильтра (по запчастям).

| КДМ2017 48.00.000 Установка рукавного фильтра. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1 | КДМ2017 48.00.010 | Газоход | 562 | 4816×1425 | 1 |  |
| 2 | КДМ2017 48.00.040 | Газоход | 220 | 2146×776×776 | 1 |  |
| 3 | КДМ2017 48.00.050 | Переходник | 55,3 | 605×776×776 | 1 |  |
| 4 | КДМ2017 48.00.070 | Переходник | 82 | 776×910×700 | 1 |  |
| 5 | КДМ2017 48.00.100 | Газоход | 196 | 1450×876×1476 | 1 |  |
| 6 | КДМ2017 48.00.120 | Заслонка | 107 | 1155×785 | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | ДС-185/415127019 | пневмоцилиндр |  |  | 1 |  |
|  | ДС-185/415126001 | фитинг прямой |  |  | 1 |  |
| 7 | КДМ2017 48.00.200 | Газоход | 107 | 997×1144×Ø818 | 1 |  |
| 8 | КДМ2017 48.00.240 | Газоход | 242 | 1560×1444×1230 | 1 |  |
| 9 | КДМ2017 48.00.300 | Установка дымососа | 2100 | 3036×2430×2581 | 1 | см. раскрытие в КДМ201 |
| 10 | КДМ2017 48.00.340 | Труба (нижняя, из двух частей) | 1384 | 5505×Ø1236 | 1 | Øтрубы=1108 |
| 11 | КДМ2017 48.06.000 | Предварительная ступень очистки | 500 | 1417×1490×2500 | 1 | на мазутной установке |
| 11 | КДМ20167 48.06.000 | Предварительная ступень очистки | 675 | 2500×2216×1417 | 1 | на газовой установке |
| 12 | КДМ20137 49.00.000 | Фильтр рукавный | 16181 | 10790×4680×8624 | 1 | см. раскрытие |
| 13 | ДС-168 46.00.150 | Чехол | 1,56 | 762×606×270 | 2 |  |
| 14 | ДС-18567 48.00.120 | Опора | 9,95 | l=1012 | 1 |  |
| 15 | КДМ201 20.00.200 | Переходник | 39,2 | 395×Ø815 | 1 |  |
| 16 | КДМ201 20.00.280 | Лоток | 10,4 | l=614 | 1 |  |
| 17 | КДМ201 26.00.010 | Труба (верхняя) | 682 | 6260×Ø1236 | 1 | Øтрубы=1108 |
| 18 | КДМ20467 48.00.080 | Труба | 39,7 | l=2850 | 1 |  |
| 19 | КДМ20467 48.00.090 | Газоход | 244 | 2910×610×1690 | 1 |  |
| 20 | КДМ20467 48.00.004 | Чехол | 0,57 | 100×25 | 1 |  |
| 21 | КДМ201 26.00.020 | Труба (средняя) | 693 | 6270×Ø1236 | 1 | Øтрубы=1108 |

| КДМ20137 48.00.300 Установка дымососа. |
| --- |
|  | Внимание! Запчасти для данного дымососа заказывать по спецификации на установку дымососа КДМ201 26.00.100 |
| Техническая характеристика |
| Производительность при полном (тах) КПД, тыс.м 3/ч …………………………… | …………………………………………………………40 |
| Полное давление при полном (тах) КПД,кгс/м 2 ……………………………………… | ………………………………………………………600 |
| Полный к.п.д.,% …………………………………………………………………………… | …………………………………………………………79 |
| Температура перемещаемых газов, 0С, не более …………………………………… | ……………………………………………………… 250 |
| Запылённость перемещаемых газов, г/м 3, не более …………………………………. | …………………………………………………………1,0 |
| Диаметр рабочего колеса, мм …………………………………………………………… | ………………………………………………………1270 |
| Мощность электродвигателя, кВт ……………………………………………………. | …………………………………………………………75 |
| Число оборотов вала рабочего колеса, (мах) об/мин……………………………….. | ………………………………………………………1500 |
| Направление вращения рабочего колеса ……………………………………………… | ………………………………………………………левое |
| Регулирование производительности …………………………………………………… | ………………………………направляющий аппарат |

КДМ 20137 49.00.000Ч Фильтр рукавный (по запчастям).

Внимание! В состав указанного оборудования не входит электрооборудование управления (необходимо заказывать дополнительно).

| КДМ 20137 49.00.000Ч Фильтр рукавный (по запчастям). |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | КДМ2017 29.02.080 | Цепь | 5,3 | L=2146,4 | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | ДС-185/142008026 | цепь 25,4-6000 |  |  |  |  |
| 2. | КДМ2017 49.00.010 | Опора | 209 | 2464×440×1939 | 1 |  |
| 3. | КДМ2017 49.00.020 | Опора | 215 | 2464×420×1939 | 1 |  |
| 4. | КДМ2017 49.00.050 | Установка преобразователя | 6 |  | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | ДС-185/421251116 | Преобразователь измерительный давления |  |  |  | диапазон измерения 0...40мбар полож. вертик. |
| 5. | КДМ2017 49.00.100 | Лоток | 22 24 | 882×280×1023 770×246×940 | 1 1 | до 01.02.07г с 01.02.07г |
| 6. | КДМ2017 49.00.110 | Газоход | 268 | 2712×819×685 | 1 |  |
| 7. | КДМ2017 49.01.000 | Блок фильтра | 12300 | 10290×3108×3610 | 1 | см. раскрытие |
| 8. | КДМ2017 49.02.000 | Блок бункера | 6050 | 10752×2862×2816 | 1 | см. раскрытие |
| 9. | КДМ2017 49.04.000 | Пневмосистема | 339 |  | 1 | см. раскрытие |
| 10. | КДМ2017 49.05.000 | Установка лестниц и площадок | 718 |  | 1 |  |
| 11. | КДМ20137 90.18.000 | Электрооборудование | 40,78 |  | 1 |  |
| 12. | ДС-18567 49.00.020 | Опора | 222 | 2464×260×1939 | 1 |  |
| 13. | Д709 02.02.000 | Дозатор цемента | 138 | 842×330×300 | 1 | см. раскрытие |
| 14. | ДС-185/421141169 | Термопреобразователь сопротивления |  |  | 1 |  |

КДМ2017 49.01.000Ч Блок фильтра (по запчастям).

| КДМ2017 49.01.000Ч Блок фильтра (по запчастям). |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1 | КДМ2017 49.01.010 | Корпус | 4760 | 9473×3212×2917 | 1 |  |
| 2 | КДМ2017 49.01.700 | Газоход | 198,1 | 1007×720×2027 | 1 |  |
| 3 | КДМ2017 29.01.710 | Установка вентилятора | 319 | 1105×863×1205 | 1 | см. раскрытие |
| 4 | КДМ2017 49.01.750 | Пневмоцилиндр | 22 | 423…583 | 10 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | ДС-185/415127026 | пневмоцилиндр |  |  |  |  |
|  | ДС-185/415126001 | фитинг прямой |  |  | 1 |  |
| 5 | ДС-168 55.02.190 | Блок | 7 | l=524 | 2 |  |
|  |  | входит: |  |  | 1 |  |
|  | ДС-185/415633013 | маслораспылитель |  |  |  |  |
|  | ДС-185/421153151 | фильтр |  |  | 1 |  |
| 6 | ДС-18567 49.01.790 | Газоход | 86 | 2014×324×696 | 1 |  |
| 7 | ДС-168 55.02.350 | Пневмораспределитель | 1,2 | 128×113×166 | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  | 10 |  |
|  | ДС-185/415151012 | Пневмораспределитель |  |  |  |  |
| 8 | КДМ2047 49.01.210 | Клапан | 6,8 | 235×Ø315 | 10 |  |
| 9 | КДМ204749.01.330 | Рукав | 1,1 | 2560×85 | 143 |  |
| 10 | КДМ2047 49.01.340 | Рукав | 1,02 | 2360×85 | 34 |  |
| 11 | КДМ2047 49.01.620 | Рукав | 1,4 | 2560×85 | 19 |  |
| 12 | КДМ2047 49.01.630 | Рукав | 1,3 | 2360×85 | 4 |  |
| 13 | КДМ2047 49.01.960 | Крышка | 32 | 750×675×48 | 2 | для мазут. уст. |
| 13 | КДМ20467 48.00.350 | Клапан (входит в узел 48.00.000) | 4,175 | 715×896×685 | 4 | для газ. уст. |

КДМ 2017 29.01.710 Установка вентилятора (по запчастям).

| КДМ 2017 29.01.710 Установка вентилятора (по запчастям). |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1 | ДС-185 20.09.010 | Корпус | 56,4 | 962×261×263 | 1 |  |
| 2 | ДС-185 20.09.050 | Колесо рабочее | 21,5 | 209×Ø575 | 1 |  |
| 3 | ДС-185 20.09.090 | Станина | 66 | 740×500×1009 | 1 |  |
| 4 | ДС-185 20.09.110 | Опора | 3,32 | 400×280 | 1 |  |
| 5 | ДС-185 20.09.120 | Коллектор | 6,35 | 100×Ø385 | 1 |  |
| 6 | ДС-185 20.09.130 | Двигатель | 130 | 624×430 | 1 |  |
|  | (ДС-185/332531111) | (Двигатель) |  |  |  |  |

КДМ 2017 49.02.000 Блок бункера (по запчастям).

| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КДМ2017 49.02.010 | Блок | 3881 | 7212×2602×2816 | 1 |  |
| 2 | КДМ2017 49.02.400 | Шнек | 410 | l=3645×487 | 1 | см. раскрытие |
| 3 | КДМ2017 49.02.600 | Шнек | 370 | l=4079 | 1 | см. раскрытие |

КДМ 2017 49.02.400 Шнек (по запчастям).

| КДМ 2017 49.02.400 Шнек (по запчастям). |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1 | КДМ2017 49.02.410 | Корпус | 233 | 2660×758×487 | 1 |  |
| 2 | КДМ2017 49.02.460 | Шнек | 98 | 2950×Ø246 | 1 |  |
| 3 | ДС-158 50.05.080 | Цепь | 1,3 | l=508 | 1 | t=25,4 |
| 4 | ДС24 04.05.003 | Полумуфта (на приводе) | 3,4 | 80×Ø173.1 | 1 |  |
| 5 | ДС-168 44.00.177 | Крышка | 1,7 | 29×Ø145 | 1 |  |
| 6 | Д620 03.01.005 | Корпус подшипника | 6,32 | 101×Ø165 | 2 |  |
| 7 | Д646-1А 14.01.073 | Полумуфта (на шнеке) | 3,1 | 85×Ø173.1 | 1 |  |
| 8 | Н7110124 | Крышка 100 | 0,97 | 22×Ø145 | 1 |  |
| 9 | ДС-185/253131005 | Манжета 2,2-55×80-1 |  |  | 3 |  |
| 10 | ДС-185/461130153 | Подшипник |  |  | 2 |  |
| 11 | ДС-185/417462018 | Мотор-редуктор 3МП |  |  | 1 |  |

КДМ 2017 49.02.600 Шнек (по запчастям).

| КДМ 2017 49.02.600 Шнек (по запчастям). |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1 | КДМ2017 49.02.610 | Корпус | 298 | 3921×456 | 1 |  |
| 2 | КДМ2017 49.02.650 | Шнек | 138 | 4055×Ø246 | 1 |  |
| 3 | КДМ2017 29.02.100 | Звездочка (на приводе) | 3,4 | 82×Ø173,9 | 1 | до 01.11.06г |
| 3 | Д646-1 04.05.160 | Звездочка (на приводе) | 3,4 | 82×Ø173,9 | 1 | с 01.11.06г |
| 4 | ДС-168 44.00.175 | Звездочка (на шнеке) | 2,9 | 55×Ø173,9 | 1 |  |
| 5 | ДС-168 44.00.177 | Крышка | 1,7 | 29×Ø145 | 1 |  |
| 6 | Д620 03.01.005 | Корпус подшипника | 6,32 | 101×Ø165 | 2 |  |
| 7 | Н7110124 | Крышка 100 | 0,97 | 22×Ø145 | 1 |  |
| 8 | ДС-185/461130153 | Подшипник |  |  | 2 |  |
| 9 | ДС-185/253131005 | Манжета 2,2-55×80-1 |  |  | 3 |  |
| 10 | ДС-185/417462011 | Мотор-редуктор 3МП |  |  | 1 | до 01.11.06г |
| 10 | ДС-185/417462208 | Мотор-редуктор МТС |  |  | 1 | с 01.11.06г |

КДМ 2047 49.04.000 Пневмосистема (по запчастям).

| КДМ2047 49.04.000 Пневмосистема. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | Д508-2А 08.00.000 | Установка компрессорная | 300 | 1315×780×720 | 1 | см. раскрытие |
| 2. | ДС-185/373211119 | Клапан Ду20 |  |  | 1 |  |
| 3. | ДС-185/421213514 | Манометр |  |  | 1 |  |
| 4. | ДС-185/453400516 | Хомут обжимной (32…51мм |  |  | 2 |  |

Д508-2А 08.00.000 Установка компрессора (по запчастям).

| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Д508-2А 08.00.210 | Рама | 83 | L=1445 | 1 |  |
| 2. | Н4110016 | Шкив | 8,5 | 75×(216,4 | 1 |  |
| 3. | ДС-185/256311261 | Ремень |  |  | 2 |  |
| 4. | ДС-185/332630221 | Двигатель |  |  | 1 | N=5,5 кВт |
| 5. | ДС-185/483423009 | Компрессор унифицированный |  |  | 1 |  |

Д709 02.02.000 Дозатор цемента (по запчастям).

| Д709 02.02.000 Дозатор цемента. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | Д709 02.02.010 | Ротор | 48 | 800×( 250 | 1 |  |
| 2. | Д709 02.02.020 | Звёздочка | 10,8 | 86×( 270,6 | 1 |  |
| 3. | Д709 02.02.014 | Крышка | 0,9 | 32×( 150 | 1 |  |
| 4. | Д709 02.02.015 | Корпус | 44 | 430×300×300 | 1 |  |
| 5. | Д709 02.02.016 | Крышка корпуса | 14,7 | 148×330×290 | 1 |  |
| 6. | Д709 02.02.017 | Корпус сальника | 4,1 | 38×( 235 | 2 |  |
| 7. | Д709 02.02.018 | Сальник | 0,46 | 32×( 85×125 | 2 |  |
| 8. | Д709 02.02.019 | Крышка | 1,2 | 23×( 150 | 1 |  |
| 9. | ДС-185/ 461110235 | Подшипник |  |  | 2 |  |
| 10. | ДС-185/9253131100 | Манжета 1,2-65×90-1 |  |  | 5 |  |

# Text boxes

Кременчуг  2007г.

Установка асфальтосмесительная КДМ 2017, КДМ20167

производительностью 80…110 т/ч

Каталог запасных частей

Агрегат сушильный

(с сиcтемой пылеочистки в рукавных фильтрах)