| Перечень сборочных единиц |
| --- |
| № п/п | Наименование | Обозначение | №стр. |
| 1. | Агрегат готовой смеси | КДМ201 8000000Ч | 3 |
| 2. | Лебедка | КДМ201 8003000 | 6 |
| 3. | Барабан | КДМ201 8003020 | 8 |
| 4. | Командоаппарат | ДС-185 5203080 | 10 |
| 5. | Пневмосистема | КДМ201 8009000 | 11 |
| 6. | Блок нижний | КДМ201 8050000 | 13 |
| 7. | Блок верхний | КДМ201 8070000 | 15 |
| 8. | Скип | ДС-168 8201000 | 17 |
| 9. | Установка привода подъема эстакады | ДС-168 7207000 | 19 |
| 10. | Блок эстакад | ДС-185 5202000 | 21 |
| 11. | Эстакада | ДС-185 5202100 | 23 |
| 12. | Бункер | ДС-185 5205000 | 25 |

КДМ201 80.00.000Ч Агрегат готовой смеси.

Техническая характеристика

Количество бункеров……………………………………………………………………………………………………………………1

Общая вместимость бункера агрегата готовой смеси, при плотности 1,8т/м 3,м 3(т), не менее ……………39(70)

Скип:

- тип…………………………………………………………………...……с донной выгрузкой и самоочищающимся затвором

- вместимость, м 3(т) ………………………………………………………..…………………………………………………1,3(2,2)

- скорость перемещения, м/с ……………………………………………………………………………………………………0-1,6

- количество мест разгрузки скипа …………………………………………………………………………………………………2

Двигатель лебёдки скипа:

- число оборотов, с -1 (об/мин.)……………………………………………………………………… ………………………25(1500)

- мощность, кВт ………………………………………………………………………………………………………………………22

Размер проезда под бункером, м

-высота………………………………………………………………………………………………………………………………… 3,60

- ширина…………………………………………………………………………………………………………………………………3,20

КДМ201 80.00.000Ч Агрегат готовой смеси (по запчастям).

| КДМ201 80.00.000Ч Агрегат готовой смеси. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1 | КДМ201 80.03.000 | Лебедка | 1735 | 3302×1865×1150 | 1 | см. раскрытие |
| 2 | КДМ201 80.09.000 | Пневмосистема |  |  | 1 | см. раскрытие |
| 3 | КДМ201 80.50.000 | Блок нижний | 3110 | 3998×2200 | 1 | см. раскрытие |
| 4 | КДМ201 80.70.000 | Блок верхний | 2720 | 5245×3128×4165 | 1 | см. раскрытие |
| 5 | ДС-168 82.00.160 | Опора | 142 | l=3272 | 2 |  |
| 6 | ДС-168 82.00.170 | Опора | 142 | l=3272 | 1 |  |
| 7 | ДС-168 82.01.000 | Скип | 491 | 1815×1630×1400 | 1 | см. раскрытие |
| 8 | ДС-168 82.04.000 | Лоток | 410 | 1750×1140×1384 | 1 |  |
| 9 | ДС-168 82.07.000 | Установка привода подъема эстакады | 158 | 2332×872×468 | 1 | см. раскрытие |
| 10 | ДС-185 51.60.000 | Вставка | 1868 | 4267×3128×2135 | 1 |  |
| 11 | ДС-185 52.00.160 | Опора | 151 | l=3272 | 1 |  |
| 12 | ДС-185 52.02.000 | Блок эстакад | 1990 | 8260×1986×3300 | 1 | см. раскрытие |
| 13 | ДС-185 52.05.000 | Бункер | 570 | 1600×1857×1943 | 1 | см. раскрытие |
| 14 | ДС-185 52.06.000 | Установка лестниц, перил и площадок | 870 |  | 1 |  |
| 15 | ДС-185/342831526 | Выключатель |  |  | 1 |  |

КДМ201 80.03.000 Лебедка (по запчастям).

| КДМ201 80.03.000 Лебедка. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1 | КДМ201 80.03.020 | Барабан |  |  | 1 | см. раскрытие |
| 2 | ДС-158 21.00.030 | Цепь | 4 | l=533 | 1 | t=44,45 |
| 3 | ДС-158 50.06.140 | Цепь | 0,8 | l=305 | 1 | t=25,4 |
| 4 | ДС-185 51.03.070 | Цепь | 3,8 | l=978 | 1 | t=44,45 |
| 5 | ДС-185 40.01.300 | Лебедка (ручная) | 15 | l=450 | 1 |  |
| 6 | ДС-185 52.03.080 | Командоаппарат | 50 | 440×810×475 | 1 | см. раскрытие |
| 7 | ДС-168 82.03.020 | Канат | 1,9 | l=13м | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | ДС-185/135122065 | Канат |  |  |  |  |
| 8 | ДС-168 82.08.350 | Устройство контроля положения канатов | 32,5 | 268×960×267 | 1 |  |
| 9 | КДМ201 80.03.001 | Полумуфта (на двигателе) | 6,1 | 140×Ø188.1 | 1 |  |
| 10 | ДС-61А 03.01.782 | Полумуфта (на редукторе) | 22,5 | 163×Ø331.4 | 1 |  |
| 11 | ДС-168 80.03.002 | Шкив | 45,5 | 145×Ø300 | 1 |  |
| 12 | Д645-2Г 60.13.004 | Полумуфта (на редукторе) | 12 | 215×Ø188.1 | 1 |  |
| 13 | ДС-185/332532115 | Двигатель |  |  | 1 |  |
| 14 | ДС-185/417113496 | Редуктор |  |  | 1 |  |
| 15 | ДС-185/317170012 | Тормоз |  |  | 1 |  |
| 16 | ДС-185/135127116 | Канат |  | l=34,5м | 2 |  |

КДМ201 80.03.020 Барабан (по запчастям).

| КДМ201 80.03.020 Барабан. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1 | КДМ201 80.03.025 | Барабан | 167 | 470×Ø500 | 1 |  |
| 2 | КДМ201 80.03.026 | Барабан | 167 | 470×Ø500 | 1 |  |
| 3 | ДС117-2Е 04.09.047 | Полумуфта | 1,3 | 80×Ø108 | 1 |  |
| 4 | ДС-168 80.03.018 | Полумуфта | 19,5 | 160×Ø334,7 | 1 |  |
| 5 | ДС-185/462800098 | Подшипник 3516 |  |  | 2 |  |

| ДС-185 52.03.080 Командоаппарат (по запчастям). |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС-185 52.03.160 | Вал | 1,8 | 376×Ø80 | 1 |  |
| 2. | ДС-185 52.03.162 | Диск | 0,7 | 20×Ø80 | 1 | входит в поз. 1 |
| 3. | ДС-185 51.03.605 | Полумуфта | 0,8 | 44×Ø80 | 1 |  |
| 4. | ДС-185/417134014 | Редуктор |  |  | 1 |  |
| 5. | ДС117-2Е 04.09.161 | Полумуфта | 1,2 | 50×Ø108,3 | 1 |  |
| 6. | ДС-185/342831405 | Выключатель |  |  | 8 |  |
| 7. | ДС-185/461170219 | Подшипник |  |  | 1 |  |

КДМ201 80.09.000 Пневмосистема (по запчастям).

.

| КДМ201 80.09.000 Пневмосистема. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1 | ДС-168 55.02.360 | Пневмораспределитель | 1,2 | 129×125×166 | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | ДС-185/415151018 | пневмораспределитель |  |  | 1 |  |
|  | ДС-185/453500102 | Глушитель |  |  | 2 |  |
|  | ДС-185/415126003 | Фитинг угловой поворотный |  |  | 3 |  |
|  | ДС-185/415126053 | Футорка |  |  | 3 |  |
| 2 | ДС-185/373211115 | Клапан Ду25 |  |  | 2 |  |
| 3 | ДС-185/421153162 | Фильтр |  |  | 1 |  |
| 4 | ДС-185/373231032 | Клапан обратный |  |  | 1 |  |
| 5 | ДС-185/255711019 | Трубопровод TRN 10/8 |  | 5,2м |  |  |

КДМ201 80.50.000 Блок нижний (по запчастям).

| КДМ201 80.50.000 Блок нижний. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1 | ДС-185 51.50.010 | Затвор | 160 | 2316×563 | 2 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | ДС-185/344351308 | электронагреватель трубчатый ТЭН |  |  | 2 |  |
| 2 | ДС-185 51.50.260 | Ресивер | 68 | 1435×190×510 | 1 |  |
| 3 | ДС-185 51.50.350 | Блок нижний | 2635 | 3998×3128×2200 | 1 |  |
| 4 | ДС-168 82.05.050 | Пневмоцилиндр | 19 | l=1256 | 2 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | ДС-185/415127029 | Пневмоцилиндр |  |  | 1 |  |
|  | ДС-185/415126003 | Фитинг угловой поворотный |  |  | 2 |  |
|  | ДС-185/415126009 | Фитинг |  |  | 2 |  |
|  | ДС-185/415126011 | Фитинг |  |  | 2 |  |
| 5 | ДС-168 55.02.360 | Пневмораспределитель | 1,2 | 129×125×166 | 2 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | ДС-185/415151018 | пневмораспределитель |  |  | 1 |  |
|  | ДС-185/453500102 | глушитель 2901-3/8 |  |  | 2 |  |
|  | ДС-185/415126003 | фитинг угловой поворотный |  |  | 3 |  |
|  | ДС-185/415126053 | Футорка |  |  | 3 |  |
| 6 | ДС-185/344351308 | Электронагреватель трубчатый ТЭН |  |  | 4 |  |
| 7 | ДС-185/421153152 | Фильтр |  |  | 1 |  |
| 8 | ДС-185/421141169 | Термопреобразователь сопротивления |  |  | 2 |  |
| 9 | ДС-185/421141172 | Термопреобразователь сопротивления |  |  | 1 |  |
| 10 | ДС-185/255711019 | Трубопровод TRN 10/8 |  | 4,6м |  |  |

КДМ201 80.70.000 Блок верхний (по запчастям).

| КДМ201 80.70.000 Блок верхний. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1 | ДС-185 51.70.600 | Ролик отклоняющий | 36 | 674×Ø173 | 1 |  |
| 2 | ДС-185 51.70.400 | Указатель верхнего уровня | 9,5 | 400×165×625 | 1 |  |
| 3 | ДС-185 52.70.010 | Эстакада | 135 | 1675×1632×546 | 1 |  |
| 4 | ДС-185 52.70.030 | Блок (под канат) | 48,5 | 515×300×Ø450 | 2 |  |
| 5 | ДС-185 51.70.490 | Упор | 18 | 797×112×390 | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | ДС-185 51.70.540 | установка выключателя | 1,6 | 92×87×142 | 1 |  |
|  | (ДС-185/342831526) | (выключатель) |  |  |  |  |
| 6 | ДС-185/342831526 | Выключатель |  |  | 2 |  |

ДС-168 82.01.000 Скип (по запчастям).

| ДС-168 82.01.000 Скип. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС-168 82.01.010 | Корпус | 366 | 1931×1230 | 1 |  |
| 2. | ДС-168 82.01.070 | Затвор | 108 | 608×1638×1084 | 1 |  |
|  | ДС-168 82.01.080 | Днище |  |  | 1 |  |
| 3. | ДС-185 51.01.020 | Вал в сборе | 49 | 1490×200 | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | ДС-185 51.01.051 | колесо | 4,5 | 85×(185 | 2 |  |
|  | ДС-185/461130119 | подшипник |  |  | 2 |  |
| 4. | ДС-185 51.01.040 | Ось в сборе | 12 | 150×200 | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | ДС-185 51.01.051 | колесо | 4,5 | 85×(185 | 1 |  |
|  | ДС-185/461130119 | подшипник |  |  | 2 |  |
| 5. | ДС117-2Е 04.02.005 | Пружина |  | Lразв=6086 | 2 |  |

ДС-168 82.07.000 Установка привода подъема эстакады (по запчастям).

| ДС-168 82.07.000 Установка привода подъема эстакады. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС-168 82.07.010 | Канат | 3,9 | L=27 | 1 |  |
| 2. | ДС-158 50.05.080 | Цепь | 1,3 | L=508 | 1 |  |
| 3. | ДС-185 51.08.040 | Вал | 5 | 899×(120 | 2 |  |
| 4. | ДС-158 50.05.004 | Барабан | 6,4 | 120×(166 | 2 |  |
| 5. | ДС-185 51.08.050 | Полумуфта | 2,4 | 120×(120 | 2 |  |
| 6. | ДС-185/417134005 | Редуктор |  |  | 1 |  |
| 7. | ДС-185/417462001 | Мотор-редуктор |  |  | 1 | до 01.02.2007г. |
| 8. | Д506А 05.00.001 | Полумуфта (на мотор-редукторе) | 2,5 | 50×(173,1 | 1 |  |
| 9. | Д506А 07.00.001 | Полумуфта (на редукторе) | 3,2 | 80×(173,1 |  |  |
| 7. | ДС-168 82.07.020 | Установка мотор-редуктора | 20 | 491×198 | 1 | с 01.02.2007г. |
|  | (ДС-185/417462202) | (Мотор-редуктор) |  |  | 1 |  |
| 8. | ДС-168 82.07.021 | Полумуфта (входит в поз. 7) | 2,6 | 50 Ø173,9 | 1 |  |
| 9. | ДС-168 82.07.001 | Полумуфта (на редукторе) |  |  | 1 |  |

ДС-185 52.02.000 Блок эстакад (по запчастям).

| ДС-185 52.02.000 Блок эстакад. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1 | ДС-185 52.02.100 | Эстакада | 1155 | 7318×1908×1853 | 1 |  |
| 2 | ДС-168 82.02.500 | Эстакада | 872 | 8640×1986×1290 | 1 |  |
| 3 | ДС65 40.01.006 | Ролик | 0,8 | 28×Ø90 | 4 |  |

ДС-185 52.02.100 Эстакада (по запчастям).

| ДС-185 52.02.100 Эстакада. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1 | ДС-168 82.02.270 | Упор поворотный | 62 | 1050×26×520 | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | ДС-168 55.01.510 | установка пневмоцилиндра: | 6,8 | l=585 | 1 |  |
|  | ДС-185/415127024 | пневмоцилиндр |  |  | 1 |  |
|  | ДС-185/415126001 | фитинг прямой |  |  | 2 |  |
| 2 | ДС-168 82.02.390 | Упор поворотный | 62 | 1050×26×520 | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | ДС-168 55.01.510 | установка пневмоцилиндра: | 6,8 | l=585 | 1 |  |
|  | ДС-185/415127024 | пневмоцилиндр |  |  | 1 |  |
|  | ДС-185/415126001 | фитинг прямой |  |  | 2 |  |
| 3 | ДС-185/255711019 | Трубопровод TRN 10/8 |  | 3,6м |  |  |

ДС-185 52.05.000 Бункер (по запчастям).

| ДС-185 52.05.000 Бункер. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1 | ДС-185 51.05.060 | Затвор | 156 | 1820×563×710 | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | ДС-185/344351308 | электронагреватель трубчатый ТЭН |  |  | 2 |  |
| 2 | ДС-185 52.05.010 | Бункер | 360 | 1604×1548×1841 | 1 |  |
| 3 | ДС-168 55.02.350 | Пневмораспределитель | 1,2 | 128×113×166 | 1 | с 01.01.2007 |
| 4 | ДС-185/255711019 | Трубопровод TRN 10/8 |  | l=950 | 2 |  |
| 5 | ДС-168 82.02.050 | Пневмоцилиндр | 19 | 1256×264×200 | 1 | с 01.06.2007 |

# Text boxes

Установка асфальтосмесительная КДМ201

производительностью 80…100т/ч

Агрегат готовой смеси

Каталог запасных частей

Кременчуг  2007г.